# Лазерный рынок в 2006г.

Обзор и прогноз. Часть2. Диодные лазеры.

Рынок диодных лазеров берет передышку*

Р.В.Стил, Strategies Unlimited, США

Р

ынок. диодных лазеров в 2006г. оказался весьма неоднородным: в некоторых его секторах объемы продаж заметно выросли, в других столь же заметно сократились по сравнению с предыдущим годом. В частности, в секторе лазерных диодов для систем оптической памяти произошел заметный спад, вызванный, в первую очередь, стабилизацией рынка при снижении цен, а вот в секторах телекоммуникаций и мощных диодных лазеров наблюдался небольшой рост продаж. В целом рынок диодных лазеров в 2006г. несколько "съежился" по сравнению с 2005г. ( на 4% (от 3,23 до 3,10 млрд долл./год), составляя, тем не менее, 56% от всего мирового рынка лазерных источников излучения (см. рис.1). Снижение объемов продаж произошло впервые после трех лет постоянного роста, последовавших за глубоким спадом телекоммуникационного сектора этого рынка в 2002г.

В противоположность тенденциям, отмечаемым при анализе рынка в денежном измерении, динамика продаж диодных лазеров в шт. в 2006г. была сугубо положительной. Рынок, исчисляемый в единицах проданных изделий, вырос за год на 5% ( от 778 млн шт. в 2005г. до 815 млн шт. в 2006г. Этот факт однозначно свидетельствует о том, что спрос на диодные лазеры продолжает расти, хотя и скромными темпами. Увеличение интегральных продаж на этом рынке отчетливо прослеживается на протяжении всех последних 10 лет (см. рис.2). Спад 2006г., вызванный ослаблением сектора оптической памяти, должен быть преодолен в 2007г. в результате выхода на рынок нового поколения систем считывания оптических дисков. В целом на 2007г. прогнозируется рост рынка диодных лазеров на 8,4%. В расчетах учтена динамика изменения курса американского доллара по отношению к японской йене, заметно влияющая на среднюю отпускную цену лазерных диодов, исчисляемую в долл., поскольку Япония является одним из главных регионов мира в части производства и использования этих лазерных источников.

Оптическая память

Главной новостью для этого сектора лазерного рынка в 2006г. был выход ( после долгой задержки ( следующего поколения аппаратуры на основе оптической памяти, отличающейся высокой плотностью записи. Эта аппаратура представлена для двух форматов ( "HD-DVD" и "Blu-ray Disk". В прошлом году целый ряд крупных компаний, выпускающих массовую электронику ( "Toshiba", "Matsushita" ("Panasonic"), "Sony", "Samsung", "Pioneer", ( предложили покупателям проигрыватели (плееры) этих двух новых форматов. Однако продажи этой новой техники были не слишком успешными, т.к. только в конце года на прилавках появились фильмы, записанные в этих форматах. Как уже отмечалось в прошлогоднем обзоре, все попытки сделать совместимыми продукцию "HD-DVD"- формата (продвигаемую компанией "Toshiba" и др.) и "Blu-ray Disk"- продукцию (разработанную компанией "Sony") оказались безуспешными. По-видимому, в ближайшем обозримом будущем оба эти формата будут присутствовать на рынке.

Если сравнить объемы потребления диодных лазеров, то главными на рынке в 2006г. были не видеоплееры, а следующее поколение устройств для видеоигр ( т.н. "Play Station-3", имеющих в своем составе современный микропроцессор, систему воспроизведения графики и считыватель оптических дисков формата "Blu-ray Disk". По мнению экспертов отделения бытовой электроники компании "Sony", именно "Play Station-3" принесут основной объем доходов компании в 2007г. "Sony" предполагала выпустить эту аппаратуру на рынок весной 2006г., но из-за многих технических и производственных проблем она появилась в магазинах только в ноябре, причем только в Японии, и чуть позже ( в США. В Европе ее не будет до конца 2007г. Основная проблема ( в организации массового производства 405-нм лазеров, необходимых для считывания "Blu-ray" дисков. Это производство "Sony" пришлось создавать в рамках своего подразделения "Sony Shiroishi Semiconductor", где выпускаются также 780- и 650-нм лазеры, используемые в проигрывателях CD- и DVD-дисков. Продажи этих лазеров продолжают расти ( от 691 млн шт. за 2005г. до 720 млн шт. за 2006г., но из-за снижения отпускных цен на них объем выручки упал на 21% ( до 1,46 млрд долл. Объем продаж 405-нм лазеров составил в это же время 26 млн долл., что, конечно, слишком мало, чтобы компенсировать потери на продажах 780- и 650-нм излучателей.

Сейчас ясно, что рынок электроники на базе CD- и DVD-оптических дисков вполне устоялся, и в будущем здесь нельзя ожидать существенного увеличения продаж в шт. Результатом станет сохранение на прежнем уровне или даже снижение суммарной выручки ( в зависимости от динамики отпускных цен. В будущем рынок бытовой электроники на основе оптической памяти будет формироваться "HD-DVD"- и "Blu-ray Disc"-продукцией, и неудивительно, что ведущие игроки на рынке бытовой электроники активно инвестируют в производство такой продукции.

На 2007г. прогнозируется объем продаж 405-нм лазеров в 155 млн долл., и только для них будет наблюдаться рост выручки в секторе диодных лазеров для систем оптической памяти, емкость которого в целом оценивается на 2007г. в 1,6 млрд долл.

Телекоммуникации

Индустрия телекома продолжает уверенно развиваться, и рынок оптических компонент для нее растет со скоростью 8-12% в год. Существенно, что рост наблюдается во всех секторах этого сегмента рынка ( дальняя связь, региональные сети, домашние системы. Прокладка новых линий дальней связи (Dense-WDM) ведется весьма активно после нескольких лет недоиспользования уже имевшихся. Развитие региональных сетей идет за счет переналаживаемых систем, обеспечивающих гибкость функционирования. Быстро растет количество систем, установленных в домах (FTTH), хотя абсолютное число обеспеченных такими системами домов в США остается небольшим. На лазерном рынке эта динамика проявляется ростом числа продаж диодных лазеров ( от 4385 млн шт. в 2005г. до 4,81 млн в 2006г. (увеличение на 10%) ( при явном росте рынка в денежном выражении, хотя и не столь впечатляющем, как в шт., из-за падения цен на ЛД. Цены в среднем снижаются на 10% в год. Наибольший рост спроса в секторе DWDM-связи наблюдается для перестраиваемых диодных лазеров, лидерами в части их продаж являются сегодня "JDS Uniphase", "Аgility Operation", "Intel" и "Santur".

Несмотря на рост объемов продаж ЛД в секторе телекоммуникаций многие крупные поставщики этих комплектующих для телеком-систем в 2006 году все еще оставались в убытке или, в лучшем случае, имели очень скромную прибыль после нескольких убыточных лет. Компании, не имеющие собственного производства чипов, оказались в более выигрышном положении.

В течение уже нескольких лет в этом производственном сегменте наблюдается реструктуризация, компании стремятся избавиться от созданных в годы бума избыточных производственных мощностей и обеспечить максимально полную загрузку остающихся. Но этот процесс трудный и не безболезненный.

Рассмотренные выше тенденции характерны только для диодных лазеров, используемых в передающих устройствах систем телекоммуникаций. В части ЛД для накачки волоконных усилителей в этих системах ситуация существенно лучше.  Продажи лазерных диодов этого типа растут уже несколько лет ( как шт., так и в денежном исчислении, ( и в 2006г. был достигнут очередной максимум. Однако прогнозы на 2007 год делать затруднительно. В нормальном цикле развития активные продажи ЛД должны иметь место еще год или два, а затем ожидается фаза некоторого спада. Однако удивительно активный спрос в 2005 и 2006г.г. свидетельствует, что телеком-индустрия уже вышла на очередной пик, после чего может последовать либо быстрый спад, либо продолжение высокого спроса  на ЛД в течение  нескольких лет в результате развития инфраструктуры недавно проложенных линий коммуникаций. Поэтому прогноз очень осторожен ( 2007 год будет примерно таким же, как 2006-й.

Мощные диодные лазеры

Этот сектор рынка ЛД сохранил в 2006г. тенденцию роста, наблюдающуюся уже несколько лет подряд. К "мощным" мы относим 3 категории ЛД: отдельные излучатели с выходной мощностью более 100 мВт, линейки диодов с общей мощностью более 10 Вт ("bars") и решетки ЛД с такой же мощностью ("stacks"). Объемы их продаж в 2006г. увеличились до 286 млн долл./год (рост на 15% по сравнению с 2005г.). Увеличение их продаж в шт. было еще заметнее ( на 52%, до 951,5 тыс. шт./год. Больше всего ЛД этого типа поставляется для систем накачки волоконных лазеров. В таких системах используются отдельные излучатели с высокой (5-10 Вт) мощностью на 965 нм, а накачиваемой средой служит Yb-легированное оптоволокно.

Главным производителем волоконных лазеров является сейчас "IPG Photonics" (более 90% рынка). Компания сама производит 965-нм диодные лазеры и имеет возможность наращивать их производство до масштабов, соответствующих сегодняшнему спросу на волоконные лазеры.

Общий объем рынка мощных единичных ЛД составил в 2006г. 490 тыс. шт., или 71,3 млн долл. Это соответствует росту по сравнению с 2005г. на 172% в шт. и на 97,5% в денежном выражении. Спрос на такие ЛД имеет место не только со стороны производителей волоконных лазеров, они используются и для накачки твердотельных лазеров (45% общего объема продаж мощных ЛД).

Рост продаж мощных ЛД других категорий является не слишком большим, но постоянным. Рынок линеек лазерных диодов составил в 2006г. 121,7 млн долл. (рост на 3% по сравнению с 2005 годом), а рынок решеток ЛД ("stacks") ( 69,2 млн долл., что соответствует годовому росту на 6%.

В распределении по применениям лидируют по темпам роста продажи мощных ЛД в сегменте "обработка материалов" ( они выросли  в 2006г. на 20% (до 17,1 млн долл./год). Оборудование для обработки материалов на основе ЛД используется, главным образом, для обработки неметаллов и изделий микроэлектроники, для маркировки. Типичные примеры использования такого оборудования ( сварка пластиков и отверждение эпоксидной смолы.

Сегмент "печатные системы" рынка мощных ЛД вырос в 2006г. на скромные 7,5% (до 27,4 млн долл./год), в основном, за счет увеличения продаж линеек ЛД и линеек ЛД с индивидуальной адресацией для систем изготовления печатных пластин. Спрос на единичные излучатели в этом сегменте рынка остался таким же, как и в предыдущем году.

В противоположность рассмотренным выше применениям сегмент медицинской аппаратуры на рынке мощных ЛД продемонстрировал в 2006г. явный спад ( на 11% (до 60,4 млн долл.). Большую часть этого сегмента составляют аппараты для эпиляции, объем их производства практически не изменился, но из-за снижения средних отпускных цен объем продаж ЛД для таких аппаратов несколько уменьшился в денежном выражении. Основной вклад в 11-процентный спад в этом сегменте рынка внесло снижение спроса на линейки ЛД для хирургических аппаратов. Вообще говоря, сбыт таких аппаратов подвержен хаотическим колебаниям год от года, поэтому нельзя сказать, является ли результат 2006г. закономерным. Он вполне может быть случайным выбросом.

Другие применения

Совокупность всех других применений диодных лазеров ( локальные системы связи (LAN), сенсоры, считывание штрих-кодов, аппаратура контроля и управления, шоу, измерения и инспекция ( сформировала в 2006г. рынок объемом в 209 млн долл., что составило 7% от всего рынка ЛД. Наиболее емким из вышеперечисленных применений является сектор LAN, где используются 850-нм VCSELs и 1300-нм ЛД, излучающие с торца (в приемо-пере-дающих блоках). Объем продаж ЛД в этом секторе вырос в 2006г. на 9%, следуя за общим развитием рынка корпоративных IT-систем, частью которых являются локальные системы связи. Этот рынок пережил коллапс 2001-2002г.г. и постепенно восстанавливается.

Большинство других применений продемонстрировали постоянный, но относительно небольшой рост продаж, продолжая долговременные тенденции. Исключением является сектор "шоу", формируемый, в основном, лазерными указками, продажи которых в последние годы явно сокращаются.

Одна из наиболее интересных точек роста ( использование ЛД типа VCSEL в компьютерных "мышках", где эти ЛД постепенно заменяют красные светодиоды. Сегмент "оптические мышки", который мы отнесли в категорию "сенсоры", продемонстрировал рост продаж на 41% в 2006г. (до 9,9 млн долл./год) несмотря на снижение в 2 раза средних отпускных цен на ЛД типа VCSEL в этот период.

Диодные лазеры ( типы
и конфигурации

Объемы продаж диодных лазеров, приведенные в табл.2, получены путем умножения объемов продаж в шт., указанных в табл.1, на средние отпускные цены для диодных лазеров каждого типа (см. табл.3). Эти цены варьируют в широких пределах, являясь функцией длины волны излучения ЛД, выходной мощности, а также типа монтажа издучателя. Все объемы продаж указаны для ЛД в корпусах ( именно такими поставляют их производители пользователям. Используется большое количество конфигураций монтажа, зависящих от типа прибора и его будущего использования, они, в частности, могут предусматривать контроль температуры прибора и вывод излучения через волокно.

Коротковолновые ((1000 нм) диодные лазеры с мощностью излучения до 200 мВт почти всегда являются однополосковыми излучателями, работающими на одной поперечной моде. Они поставляются обычно в отпаянных герметичных корпусах ТО-типа. Такие лазеры монтируются на теплопроводе, в их конструкцию включается размещаемый на задней грани излучателя фотодетектор, контролирующий уровень мощности излучения. Отпускная цена такого устройства колеблется в пределах от 60 центов для выпускаемых крупными сериями ЛД для считывания оптических дисков до примерно 1 долл. для маломощного ЛД видимого диапазона и 3 долл. для 660-нм лазеров мощностью 50(100 мВт, используемых в аппаратуре с перезаписываемыми DVD. Отдельные специально изготавливаемые излучатели этой категории могут стоить существенно больше.

Все более популярной в последнее время становится "гибридная" конструкция маломощного ЛД-излучателя, включающая чип ЛД, детекторные чипы и оптические элементы в едином корпусе. Считыватель оптических дисков на основе такого модуля оказывается дешевле, чем на основе комплекта отдельных компонентов, кроме того, использование гибридного модуля облегчает сборку считывателя. Гибридные модули выпускаются серийно компаниями "Sony" (именно здесь и была разработана в 1991г. эта конструкция), "Sharp", "Matsushita", цены на них составляют около 1,3 долл. для 780-нм ЛД и 2,3 долл. для 650-нм ЛД. Продажи этих модулей в шт. и в денежном выражении включены в соответствующие строки табл.1 и 2.

Концепция интеграции используется для изготовления модулей, содержащих в одном корпусе 780-нм и 650-нм лазеры. Считыватели на их основе используются в DVD-плеерах и DVD-ROM-устройствах, обеспечивая им возможность считывания обычных CD-носителей информации. Цена "двухлазерного" модуля составляет сегодня около 2,6 долл. В табл.1 и 2 они отнесены в категорию "( 700 нм".

Для мощных ((1 Вт) диодных лазеров известно большое количество различных конфигураций, покрывающих широкий диапазон мощностей излучения. Непрерывные лазеры с мощностью до 10 Вт ( это, как правило, однополосковые излучатели с широким (до 500 мкм) полоском, генерирующие в многомодовом режиме. Они обычно монтируются в ТО-корпусах со встроенными холодильниками Пельтье, обеспечивающими контроль температуры лазера. Мощности более 10 Вт достигаются с помощью многополосковых многомодовых решеток излучателей. Стандартной конструкцией для этого уровня мощности непрерывного излучения является линейка ЛД ("bar") шириной 1 см, содержащая набор полосковых излучателей или группу таких наборов с заданным значением суммарной мощности.

Цены на мощные диодные лазеры лежат в диапазоне от ( 200 долл. за единичный излучатель мощностью 1 Вт до ( 2000 долл. за линейку ЛД с суммарной мощностью 50 Вт. На рынке имеются линейки с мощностью непрерывного излучения до 60 Вт, но наиболее употребительными остаются 50-Вт модули. Эти ЛД обычно поставляются с волоконным выводом излучения. Мощные ЛД монтируются на теплопроводах, которые могут соединяться с теплообменниками, охлаждаемыми водой. ЛД описанной конструкции могут работать в импульсно-периодическом (квазинепрерывном) режиме, обеспечивая пиковую мощность излучения до 100 Вт.

Для достижения мощностей непрерывного излучения выше 60 Вт линейки ЛД монтируются в вертикальную стопу – "стэк" (под этим названием они фигурируют в табл.1 и 2.). Поскольку теплоотвод в такой конфигурации существенно затрудняется, стэки обычно работают в квазинепрерывном режиме, обеспечивая интегральную пиковую мощность излучения до 5 кВт. Модуль на основе стэка обычно включает в себя систему водяного охлаждения, хотя при коротком рабочем цикле может быть использован и кондуктивный теплоотвод.

После разработки более эффективных систем охлаждения на основе микроканальных холодильников стали доступными и стэки, работающие в непрерывном режиме.

Конструкции длинноволновых диодных лазеров ((1000 нм), используемых в телекоммуникационных системах, включают в себя специальные оптические адаптеры для вывода лазерного излучения в одномодовое волокно диаметром около 9 мкм с отклонением не более ( 1 мкм. Эти адаптеры выполняются обычно в форме “волоконных хвостиков” (fiber pigtails), являющихся одномодовыми коннекторами. В корпусе телекоммуникационного лазера могут также размещаться другие элементы – термоэлектрический холодильник, обеспечивающий контроль рабочей температуры, оптические изоляторы, сокращающие долю излучения, возвращающегося в лазер после отражения от входного торца волоконного коннектора, и др. Все такие лазерные модули содержат контролирующие уровень мощности излучения фотодиоды, которые размещаются напротив задней грани лазерного кристалла. Вследствие дороговизны волоконных выводов и сложного монтажа телекоммуникационные лазеры достаточно дороги – от 50 долл. за простейший модуль с эталоном Фабри(Перо в коаксиальном корпусе до 500-1000 долл. за обладающий гораздо более высокими характеристиками лазер с распределенной обратной связью в охлаждаемом корпусе типа “бабочка” с волоконным выводом. Диодные лазеры для систем ближней связи на основе многомодовых волокон имеют гораздо более низкие цены. Например, 850-нм VCSEL в различных конфигурациях монтажа стоят не более 5 долл./шт.

# Мировой лазерный рынок расширяется*

Б.К.Маркс, К.Кинкэйд, журнал "Laser Focus World", Лондон

С

итуация. на лазерном рынке вне Северной Америки выглядит смешанной, но в некоторых географических регионах налицо его явная активизация. Так, после известного периода спада началось заметное восстановление рынка телекоммуникаций в Европе, особенно заметное в Германии, Бенилюксе, Великобритании и Италии. Здесь получают большое распространение домашние и локальные оптоволоконные системы связи, спрос на которые прогнозируется растущим на 40% в год до 2010г. От этого роста, естественно, сильно выигрывают поставщики соответствующих комплектующих ( такие, как "Alcatel". В то же время у европейских компаний, специализирующихся в этой области, возникли проблемы, связанные с тем, что в недавние годы их сборочные линии для уменьшения производственных расходов были переведены в Восточную Азию, и теперь нужно либо восстанавливать их в Европе, либо организовывать необходимую транспортировку, тем более, что рост спроса на оптическое телекоммуникационное оборудование отмечен в последний год и в Испании, а также в Восточно-Европейских странах ( Венгрии, Словакии, Чехии и др.

Активность в Европе проявляется и в других секторах лазерного рынка, в частности, в биомедицинском оборудовании, обработке материалов, полиграфии, бытовой электронике, дисплеях. Годовой рост продаж оптоэлектронной продукции в целом на европейском рынке оценивается экспертами в 12-15%. Вступление в Европейский Союз восточноевропейских стран расширило "домашний" рынок лазерной техники и оптоэлектроники для западно-евро-пейских компаний-производителей этой продукции и предоставило им возможности маневра, связанные с более низкой стоимостью труда и поддержания производства в этих странах. В этой связи необходимо отметить организацию Евросоюзом, где имеет место централизованное управление ресурсами, выделяемыми на исследования и разработки, общеевропейского  координационного совета ( т.н. Европейской технологической платформы "Фотоника'21" (см. "Л-И", №6 (333), март 2006). Этот совет должен координировать усилия стран-членов Европейского союза в части исследований, создания инноваций и технологического развития в области фотоники путем привлечения к согласованной деятельности представителей промышленности, научного сообщества и финансистов совместно с представителями органов государственного управления Евросоюза и отдельных стран. Организаторы "Фотоники'21" уверены, что этот экспертно-консультативный орган будет играть ключевую роль в своей тематической области в только что принятой т.н. "7-й рамочной программе", которая будет реализовывать стратегию Евросоюза в части научных исследований и технологического развития в 2007 ( 2013г.г. Объем финансирования этих работ в Евросоюзе уже к 2010г. должен быть увеличен до 3% общего ВВП, причем две трети ресурсов должно поступать от промышленности.

Свидетельством активизации лазерного рынка в Европе является освоение крупными лазерными компаниями "новых территорий". Так, "Trumpf" организовал новую производственную линию в Чехии и дочернюю сервисную фирму в России. "Siemens" занялся волоконно-оптическим бизнесом в Чехии, "3М" продолжает инвестировать в создание производства дисплеев в Польше. К бизнесу "3М" готов присоединиться здесь "Sharp", чей завод в Польше будет поставлять жидкокристаллические модули для телевизоров с большим экраном. Компания "Jenoptik Group" организовала производство лазеров и их компонентов в С.Петербурге. Изготовленные здесь лазеры будут поставляться в Йену для встраивания в различные модули и системы гражданского и военного назначения.

В конце 2006г. на основе опроса более тысячи экспертов было собрано 35 важнейших для научного и инновационного развития Европы проектов, составивших т.н. "Европейскую дорожную карту для исследовательских инфраструктур". В нее попали, в частности, проект "HiPER" (мощная длинноимпульсная лазерная установка для реализации термоядерного синтеза в режиме "быстрого поджига"), проект ELI (исследование взаимодействия лазерного излучения с веществом при максимально достижимых уровнях интенсивности излучения), проект ELT (создание сверхбольшого надежного телескопа нового поколения). Эти проекты будут получать финансовую поддержку из бюджета Евросоюза, но основная часть их финансирования должна поступать непосредственно от государств-членов Евросоюза. Еще один пример поддержки процесса практического освоения лазерно-оптических технологий в Европе ( решение Министерства промышленности и торговли Великобритании выделить 3,3 млн фунтов стерлингов на создание "Сети трансфера знаний в фотонике" ( инфраструктуры, которая должна усилить инновационную активность в этой области, ускорить коммерциализацию фотонных технологий в британском бизнесе. Два сегмента этой инфраструктуры уже созданы ( для дисплейных технологий и светотехники. Это же министерство напрямую финансирует кооперационные НИОКР по твердотельным источникам излучения и электронике на основе органических материалов.

Сектор применений в обрабатывающей промышленности

Рынок лазеров для обработки материалов остается весьма емким. "Rofin Sinar" (Гамбург, Германия) в 2006 финансовом году (завершившемся в сентябре) увеличил объемы продаж на 12% по сравнению с 2005г., достигнув уровня в 420,9 млн долл./год. Продажи лазеров для макрообработки выросли на 10%, а для микрообработки и маркировки ( на 15%. При этом объем продаж в Северной Америке у компании составил 126,5 млн долл. (рост на 16% по сравнению с 2005г.), а в Европе и Азии ( 294,4 млн долл. (рост за год на 10%). Компания-производитель лазерных станков "Trumpf" (Дитцинген, Германия) также сообщила о достижении рекордного уровня продаж своей продукции ( 2,1 млрд долл. за год, на 18% больше, чем в предыдущем году. Эксперты компании отмечают, что на 23% вырос спрос на их станки для обработки листового металла, причем наибольшее увеличение спроса имело место в Восточной Европе, Америке и тихоокеанском регионе. Продажи лазерного оборудования для электронной промышленности выросли у компании на 8,5%. Ей принадлежит сегодня в общей сложности 22% мирового рынка лазерных технологических установок, при этом лазерная продукция составляет 65% от всего объема производства "Trumpf".

Английская компания "ULO Optics", входящая в тройку крупнейших в мире производителей оптики для СО2-лазеров, также сообщает о непрекращающемся росте продаж, ее производственные линии сейчас работают в 2 смены. Еще одна английская компания ( "Powerlase" из Западного Сассекса, выпускающая твердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS), сообщила об огромном росте спроса в 2006г. Ей пришлось в 3 раза увеличить свои производственные площади, чтобы обеспечить рост объема выпуска DPSS на 233% по сравнению с предыдущим годом.

Волоконные лазеры и дисплеи

Волоконные лазеры продолжают активно внедряться в промышленность. Французская компания "Quantel" совместно с двумя финансовыми организациями вложила 1,3 млн евро в организацию на фирме "Femlight" производства короткоимпульсных волоконных лазеров для обработки материалов. Они должны появиться на рынке уже в конце 2007г.

Компания "SPI Lasers" (Саутхэмптон, Англия), специализирующаяся на выпуске волоконных лазеров, сообщила, что за первые 6 месяцев 2006г. объем продаж ее продукции вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. Активный спрос имеет место в области применений этих лазеров для микрообработки и маркировки, число покупателей здесь удвоилось в указанный период. Компания начала бизнес в Китае, где высок спрос на непрерывные волоконные лазеры для микрообработки.

Дисплейный сегмент европейского лазерного рынка казался в 2005г. оживающим, но в 2006г. он уже так не выглядел. Так, в 2005г. английская компания-производитель полимерных органических светоизлучающих диодов (P-OLED) "Cambridge Display Technology" увеличила объем продаж своей продукции на 36%, достигнув 18,1 млн долл. за год. А в ноябре прошлого года та же компания обнаружила весьма разочаровывающие результаты ( продажи за 3-й квартал 2006г. составили всего 0,9 млн долл. ( на 5,7 млн долл. меньше, чем в тот же период предыдущего года. Причину эксперты компании видят в отсутствии новых разработок в области дисплеев.

Более приятные новости в следующем году могут ожидать производителей солнечных ячеек и панелей, т.к.мир сегодня активно ищет альтернативы углеродным источникам энергии. Институт роста кристаллов из Берлина и компания "BP Solar" заключили соглашение о разработке новой технологии нанесения кремния на стекло. Образующийся тонкий кристаллический слой будет обладать полупроводниковыми свойствами. Эта технология позволит изготавливать дешевые панели солнечных батарей. В то же время небольшая компания "Maxxun" ("spin-off" в Эйндховенском университете, Голландия) сообщила о разработке фотоэлектрической системы, которая, по мнению авторов, революционным образом изменит солнечную энергетику, сделав ее доступной каждому домовладельцу в мире. Созданная система включает в себя люминесцентный концентратор солнечной энергии, с помощью которого солнечный свет собирается с большой поверхности, и небольшую по площади, но эффективную солнечную ячейку, которая преобразует световую энергию в электрическую.

Потенциал азиатского рынка

Азия остается весьма привлекательным регионом для европейских компаний. В 2006г. голландский гигант в части бытовой электроники "Philips" объединил свое подразделение, занимающееся мобильными дисплейными системами, с тайваньской фирмой "Toppoly". Возникшее совместное предприятие обеспечило "Philips" доступ к огромным производственным мощностям в Тайване и Китае и создало предпосылки для быстрого развития в таких областях дисплейных технологий, как низкотемпературные поликристаллические OLED и OLED с активными матрицами. Французская компания "Varioptic" заявила о создании совместно с тайваньской фирмой "Creative Sensor" на территории Китая первого серийного производства жидких линз. Примеры можно продолжить, все они свидетельствуют о том, что азиатский рынок имеет большой потенциал развития в части лазерной техники и фотоники. Хотя Китай пока остается на этом рынке в большей степени производителем, чем покупателем ( за исключением быстро растущей инфраструктуры оптоволоконной связи, Япония уже восстановила свой покупательский спрос на лазерном рынке ( в частности, в секторах лазерного медицинского и технологического оборудования, локальных домашних оптоволоконных сетей. Отделение "Spectra-Physics" компании "Newport" отмечает большие возможности для развития своего лазерного производства в Сингапуре и Корее ( не только в Японии и на Тайване.

Бизнес в Китае остается наиболее привлекательным, хотя и представляется несколько рисковым. Многие крупнейшие финансовые системы мира ( такие, как "Bank of America", "Royal Bank of Scotland", "UBS" и др. ( инвестируют сегодня в китайские банки, скупающие акции местных предприятий, выходящих на рынок. "Bank of China" в середине 2006г. заработал 11,2 млрд долл. на IPO-операциях, а "Commercial Bank of Chine", крупнейший банк страны, ( 22 млрд долл.

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ

# Поиск мин лидаром становится реальностью

Компания "Northrop Grumman" приступила к производству пробной партии системы поиска, локализации и идентификации морских мин с помощью авиационного лидара.

П

роизводство системы Airborne Laser Mine Detection Systems (ALMDS) осуществляется на предприятии компании "Northrop Grum-man" в г.Мельбурн, штат Флорида.

ALMDS, в отличие от уже существующих систем, полностью располагается на авиационной платформе (вертолете) и не имеет погружаемых в воду компонент, что ускоряет поиск и обнаружение мин в сложной боевой обстановке, помогая ускорить и обезопасить действия по их уничтожению.

Основой системы ALMDS, устанавливаемой на борту вертолетов MH-60S, является контейнерный лидар со сканирующим лазером с короткой длиной волны (зелено-голубая область спектра). С его помощью удается не только обнаруживать плавающие и заякоренные противокорабельные мины, но и автоматически определять их географические координаты, а также классифицировать по типу.

Предполагается, что система ALMDS будет использоваться в комплекте с системой разминирования создаваемого в настоящее время боевого корабля прибрежной зоны (Littoral Combat Ship, LCS).

http://rnd.cnews.ru/army/news/top/index_science.shtml

Юбилеи

28 марта 2007 года исполнилось 75 лет директору Научного Центра лазерных материалов и технологий ИОФАН, Лауреату Ленинской премии и премии СМ СССР, члену Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям академику Вячеславу Васильевичу Осико.

В.В.Осико родился в Ленинграде, пережил блокаду. В 1954г., окончив инженерный физико-химический факультет Московского химико-технологического института им. Д.И.Менделеева, он  по распределению поступил в Физический институт им. П.Н.Лебедева АН СССР (ФИАН), в лабораторию люминесценции. С 1955 по 1960г.г. молодой специалист участвовал в работах по поиску, получению и исследованию неорганических фото- и катодолюминофоров под руководством М.А.Константиновой-Шлезингер. В 1960г. им была защищена кандидатская диссертация.

Переломным моментом в жизни Вячеслава Васильевича стал 1961 год, когда по инициативе будущих  лауреатов Нобелевской премии А.М.Прохорова и Н.Г.Басова он возглавил Отдел монокристаллов ФИАН и занялся поиском, получением и исследованием материалов для новой области науки и техники – физики твердотельных лазеров. В 1968г. это подразделение вошло в состав Лаборатории колебаний ФИАН, а в 1983г. оно стало Отделом физики твердого тела ИОФАН. В настоящее время это всемирно известный Научный центр лазерных материалов и технологий Института общей физики им. А.М.Прохорова.

К концу 1960-х -  началу 1970-х годов около четверти всех известных лазерных материалов были синтезированы под научным руководством и при самом непосредственном участии Вячеслава Васильевича. На их основе были созданы твердотельные лазеры с уникальными характеристиками.

Мировую известность приобрели работы В.В.Осико в области плавления и кристаллизации тугоплавких материалов – диэлектриков путем прямого индукционного нагрева в холодном контейнере. Этим методом были получены не имеющие природных аналогов кристаллы кубического оксида циркония и гафния, названные "фианитами" в честь ФИАНа. Кристаллы за короткий срок широко распространились и сейчас по объему производства среди всех монокристаллов занимают второе место в мире после монокристаллов кремния. За эти работы в 1980г. ученый был удостоен Ленинской премии.

В 70-80-е годы В.В.Осико занимался т.н. высококонцентрированными кристаллами и стеклами, в которых содержание активных ионов в катионной подрешетке составляет от нескольких десятков до ста процентов. Первым в серии таких кристаллов стал кристалл иттрий-эрбиевого граната.

В 90-е и последующие годы  коллективом исследователей под руководством Вячеслава Васильевича были изучены механизмы внутризонной релаксации, передачи и переноса электронного возбуждения в кристаллах и стеклах, активированных ионами редкоземельных и переходных элементов. Был создан целый ряд материалов, получивших признание и широкое применение в мире. Сегодня успешно ведутся исследования в новом направлении – наноматериалы и нанотехнологии для фотоники. Здесь уже есть первые успехи – получена прозрачная фторидная керамика с рекордно низкими на сегодняшний день оптическими потерями.

За время научной деятельности В.В.Осико опубликовал около 500 оригинальных статей и обзоров, ряд монографий, получил десятки патентов. В 1968г. он стал доктором физ.-мат. наук, в 1972г. ( профессором, в 1981-м был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1987 году ( академиком АН СССР. Свои знания и опыт Вячеслав Васильевич щедро передает своим ученикам, среди которых член-корреспондент РАН, доктора и кандидаты физико-математических, технических и химических наук.

Наряду с научной В.В.Осико ведет большую научно-организационную работу ( председатель Комиссии РАН по отбору изобретений научных организаций РАН для патентования за границей, сопредседатель Комиссии "РАН–Самсунг", на протяжении нескольких лет возглавлял национальную программу "Лазерная физика". Он является членом Президиума Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова, членом Президиума Всероссийского Оптического общества им. Д.С.Рождественского, в течение многих лет был членом Исполкома Международной организации по росту кристаллов, членом редколлегий ряда научных изданий. Председатель или сопредседатель многих национальных и международных научных конференций, школ, симпозиумов, семинаров, Председатель докторского квалификационного совета при ИОФАН, В.В.Осико ( один из самых активных организаторов отечественного лазерно-оптического сообщества.

Официальным признанием заслуг юбиляра является награждение его орденами Трудового Красного знамени (1974) и Почета (2002), он удостоен Ленинской премии (1980), премии Совета Министров (1991), премии Лодиза Международной организации по росту кристаллов (1992), премии им. Е.С.Федорова (2003).

Дорогой Вячеслав Васильевич! Вы встречаете свой юбилей полным сил, энергии и научных планов. Примите самые теплые и сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья, новых успехов в научной и научно-организационной деятельности.

Друзья, ученики, коллеги

Редакция "Лазер-Информа" с удовольствием присоединяется к этим поздравлениям и пожеланиям.

### Федеральное агентство по атомной энергии России

Научный совет по комплексной проблеме "Методы прямого преобразования видов энергии" Российской академии наук

Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт им. А.И.Лейпунского

IV международная конференция

ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ С ЯДЕРНОЙ НАКАЧКОЙ 
И ИМПУЛЬСНЫЕ РЕАКТОРЫ

г. Обнинск, 18-21 сентября 2007г.

## Тематика:

( Физика ядерно-возбуждаемой плазмы

  - физика и константы элементарных процессов в ядерно-возбуждаемой плазме;

  - кинетика и спектральные характеристики активных сред для лазеров с ядерной накачкой.

( Физика лазеров с ядерной накачкой

- спектральные, энергетические и пороговые характеристики лазеров с ядерной накачкой;

- проблемы формирования лазерных пучков.

( Физико-технические проблемы ЛЯН

- пространственные и временные характеристики энерговклада в активную среду;

- термодинамика и оптика активных сред лазеров с ядерной накачкой;

- конструкционные, материаловедческие, технологические и теплофизические проблемы мощных лазеров с ядерной накачкой.

( Физика и техника импульсных ядерных реакторов

- нейтронная кинетика и реакторная динамика;

- нейтронно-физические характеристики импульсных ядерных реакторов;

- проблемы эксплуатации, ядерная и радиационная безопасность;

- критмассовые эксперименты и применение импульсных ядерных реакторов.

( Новые концепции реакторно-лазерных систем и импульсных ядерных
     реакторов для научно-технических и народно-хозяйственных применений.

#### Язык конференции: русский и английский (обеспечивается синхронный перевод).

Оргкомитет: 249033,  Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1, ГНЦ РФ – ФЭИ, Отделение 8, "Конференция ЛЯН-ИР-2007".  Факсы: (48439)68225, (48439)58477, (48439)94371     www.ippe.ru

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Торгово-промышленная палата РФ 
выступили с инициативой перед руководством страны о проведении в декабре 2007г.
 Российской выставки в Вашингтоне (США), 
приурочив ее к 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. Инициатива одобрена Президентом РФ.

Предполагается частичное финансирование выставки за счет средств госбюджета.

Проведение такой выставки в США будет способствовать активизации двусторонних
российско-американских торгово-экономических связей , укреплению международного имиджа России, 
а также содействовать продвижению российской продукции на американский рынок
и привлечению американских инвестиций в Россию.

Предложения по участию в выставке просим направлять в Лазерную ассоциацию.

# Footnotes

*. Сокращенный перевод из "Optoelectronics Report", v.14, N 3, 2007г.  Печатается по согласованию с редакцией "OR".

*.Сокращенный перевод из "Optoelectronics Report", v.14, N 1, 2007г..   Печатается с разрешения редакции "OR".

# Text boxes

В номере:

Лазерный рынок в 2006 году. Обзор и прогноз. Ч.2. Диодные лазеры. Рынок диодных лазеров берет передышку

Мировой лазерный рынок расширяется
                          Б.К.Маркс, К.Кинкэйд (перевод)

ЮБИЛЕИ. В.В.Осико ( 75!

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ

Объявления

Рис.1  Общемировой объем продаж лазеров с 2003 по 2007г.г.

(млрд долл.)

Рис.2  Эволюция мирового рынка диодных лазеров

Оптическая память

лазеры, используемые в таких устройствах, как CD- и DVD-плееры, при изготовлении шаблонов оптических дисков, оптических и магнитооптических ROM, а также в системах голографической памяти.

Рис.3   Распределение мирового рынка диодных лазеров по типам

###### Телекоммуникации

все лазеры, используемые в системах телефонии, передачи данных и кабельного телевидения, а также для накачки оптических усилителей в линиях связи.

Рис 4  Распределение мирового рынка диодных лазеров по типам применений

Накачка твердотельных лазеров

лазерные диоды, используемые для накачки твердотельных и волоконных лазеров.

Медицина

все лазеры, используемые в офтальмологии (для рефрактивной хирургии и фотокоагуляции), общей хирургии, терапии, косметологии и диагностике. Не включены лазеры, используемые в медицине для юстировки.

Регистрация изображений

лазеры для настольных принтеров, факсов и регистраторов  изображений отнесены в эту категорию вместе с диодными излучателями, используемыми в коммерческих системах-цвето-делителях, высокопроизводительных принтерах, выходных блоках радаров, спутников и т.д.

Световые шоу и дисплеи

лазеры, используемые для создания световых шоу, дисплейных голограмм, в информационных табло, лазерных указках, лазерных видеопроекторах и т.п.

Табл.1  Объемы коммерческих продаж диодных лазеров на мировом рынке 
     в 2006-2007 гг. (штуки)

| Диодные лазеры | Годы | Обработка материалов | Медицииа) (терапия) | Приборостроение | Исследования | Телекоммуникации | Оптическая память | Шоу-бизнес и дисплеи | Запись изображений | Контроль, измерения и управление | Считывание штриховых кодов | Сенсоры | Другие | Накачка твердотельных лазеров | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 700 нм | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330105000 | 27800000 | 19500 | 16630000 | 6780000 | 0 | 0 | 0 | 381334500 |
|  | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356830000 | 22700000 | 21500 | 16690000 | 7030000 | 0 | 0 | 0 | 403271500 |
| 750-980 нм | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392000000 | 0 | 10400000 | 0 | 0 | 9900000 | 13430000 | 0 | 425730000 |
| ( 100 мВт | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391000000 | 0 | 11100000 | 0 | 0 | 13365000 | 17170000 | 0 | 432635000 |
| 750-980 нм | 2006 | 0 | 192150 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 490000 | 923650 |
| 100 мВт - 10 Вт | 2007 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 570000 | 1013700 |
| 750-980 нм | 2006 | 6000 | 84860 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 0 | 0 | 10000 | 31100 | 24780 | 163190 |
| ( 10 Вт | 2007 | 6790 | 95350 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 10000 | 31100 | 29200 | 179490 |
| 980-1550 нм | 2006 | 0 | 600 | 0 | 0 | 4660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997400 | 0 | 6658000 |
|  | 2007 | 0 | 800 | 0 | 0 | 5390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550900 | 0 | 7941700 |
| ( 1550 нм | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стэки | 2006 | 1180 | 2500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10575 | 14605 |
|  | 2007 | 1300 | 3000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 11200 | 15880 |
| Всего | 2006 | 7180 | 280110 | 0 | 1050 | 4810000 | 722105000 | 27800000 | 10514950 | 16630000 | 6780000 | 9910000 | 15460300 | 525355 | 814823945 |
|  | 2007 | 8090 | 301300 | 0 | 1050 | 5550000 | 747830 | 22700000 | 11207550 | 16690000 | 7030000 | 13375000 | 19753880 | 610400 | 845057270 |

Табл.2  Объемы коммерческих продаж диодных лазеров на мировом рынке 
     в 2006-2007 гг. (тыс. долл. США)

| Диодные лазеры | Годы | Обработка материалов | Медицина (терапия) | Приборостроение | Исследования | Телекоммуникации | Оптическая память | Шоу-бизнес и дисплеи | Запись изображений | Контроль, измерения и управление | Считывание штриховых кодов | Сенсоры | Другие | Накачка твердотельных лазеров | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 700 нм | 2006 | 300 | 1100 | 300 | 0 | 0 | 1014700 | 15090 | 4400 | 31760 | 29130 | 0 | 0 | 0 | 1096780 |
|  | 2007 | 450 | 1110 | 300 | 0 | 0 | 1186500 | 14870 | 4900 | 28370 | 30510 | 0 | 0 | 0 | 1267000 |
| 750-980 нм | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738700 | 0 | 13120 | 8000 | 0 | 7000 | 52224 | 0 | 819044 |
| ( 100 мВт | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739300 | 0 | 13810 | 8000 | 0 | 7000 | 61102 | 0 | 819212 |
| 750-980 нм | 2006 | 1600 | 8550 | 800 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 36125 | 146625 |
| 100 мВт - 10 Вт | 2007 | 1660 | 8975 | 800 | 0 | 68750 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 40125 | 134860 |
| 750-980 нм | 2006 | 5375 | 47600 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 40500 | 118275 |
| ( 10 Вт | 2007 | 7470 | 51590 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 43750 | 129610 |
| 980-1550 нм | 2006 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 967800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11792 | 0 | 981092 |
|  | 2007 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 1076225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720 | 0 | 1094145 |
| ( 1550 нм | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стэки | 2006 | 7000 | 9000 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 45000 | 65750 |
|  | 2007 | 8250 | 7800 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 48000 | 71800 |
| Всего | 2006 | 14275 | 67750 | 1100 | 3050 | 1051800 | 1753400 | 15090 | 43020 | 39760 | 29130 | 9000 | 78566 | 121625 | 3227566 |
|  | 2007 | 17830 | 71665 | 1100 | 3050 | 1144975 | 1915800 | 14870 | 45210 | 36370 | 30510 | 9000 | 94372 | 131875 | 3516627 |

Категория "другие"

объединяет авиакосмические системы, военно-коммерческую авиацию, оборудование для военных учений, дальномеры, спутниковое оборудование, лазерную пиротехнику - с локальными системами связи (LAN) и компьютерными применениями (оптические соединители и внутрикомпьютерные лазерные узлы, интегрированные в общую схему).

Табл.3  Средние цены продаж диодных лазеров в 2005-2006гг. (долл. США)

| Диодные лазеры | Годы | Обработка материалов | Медицина (терапия) | Приборостроение | Исследования | Телекоммуникации | Оптическая память | Шоу-бизнес и дисплеи | Запись изображений | Контроль, измерения и управление | Считывание штриховых кодов | Сенсоры | Другие | Накачка твердотельных лазеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 700 нм | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 305 | 1 | 4 | 0 | - | 0 |
|  | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 281 | 1 | 4 | 0 | - | 0 |
| 750-980 нм | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| ( 100 мВт | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 750-980 нм | 2006 | 0 | 45 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | - | 145 |
| 100 мВт - 10 Вт | 2007 | 0 | 43 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | - | 142 |
| 750-980 нм | 2006 | 1560 | 496 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 200 | - | 1718 |
| ( 10 Вт | 2007 | 1507 | 470 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2463 | 0 | 0 | 200 | - | 1591 |
| 980-1550 нм | 2006 | 0 | 3667 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | 2007 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ( 1550 нм | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Стэки | 2006 | 6568 | 3000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4693 |
|  | 2007 | 6231 | 2867 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4596 |